## Slide 1
Digitalisieren
Das Digitalisieren beschreibt den Prozess der Umwandlung analoger geografischer Informationen in digitale Formate. Dieser Prozess ermöglicht es, geografische Informationen in digitalen Datenformaten zu speichern und räumliche Analysen durchzuführen.

## Slide 2
Erfassen, Bearbeiten und Speichern
In ArcGIS Pro können, durch das zeichnen von Linien, Punkten und Polygonen, analoge Karten und Luftbilder in digitale Daten umgewandelt werden. Dies erfolgt mithilfe der sogenannten "Digitalisierungswerkzeuge" in der Software.
Dazu gehören Werkzeuge zum zeichnen von Linien und Polygonen, zum einfügen von Punkten und zum bearbeiten von digitalen Geodaten.
Digitalisierungsprozess
Abb.1: Karte mit Digitalisierten Formen

## Slide 3
Digitalisierungswerkzeuge
Abb.1: Mental Map of San Francisco
(Yo-Sheang Cheng)
Mon:
Oder
S
Aus

## Slide 4
Selektieren
Das Selektieren bezieht sich auf den Akt des Auswählens bestimmter geografischer Daten oder Objekte innerhalb eines Datensatzes. Dies ermöglicht es Benutzern, geografische Daten zu isolieren und auf spezifische Aspekte ihrer Analyse zu konzentrieren.

## Slide 5
Vorgehen in Schritten
Auswahlkriterien festlegen nach räumlichen Beziehungen, Attributen oder anderen Eigenschaften
Werkzeug auswählen
Selektionsprozess ausführen
Ergebnisse prüfen
Weiterverwendung der Auswahl
Selektionsprozess

## Slide 6
Manuelle Selektion:
Auswahl einzelner Features durch einen Klick direkt in der Karte oder in der Attributtabelle.
Selektion nach Zeichenfläche:
Auswahl von Features, die innerhalb einer vom Benutzer gezogenen Zeichenfläche liegen.
Selektion nach Sichtbarkeit:
Auswahl von allen Features, die in dem aktuellen Kartenausschnitt sichtbar sind.
Selektion nach Attributen:
Auswahl von Features anhand von Attributen.
Räumliche Selektion:
Auswahl von Features anhand von räumlichen Beziehungen wie der Nähe, einer Überlappung oder Überschneidung etc. mit anderen Layern.
Selektionswerkzeuge

## Slide 7
Manipulieren
Die Manipulation bezieht sich auf den Prozess der Bearbeitung und Anpassung geografischer Daten in einem GIS-Umfeld. Durch gezielte Manipulationen können die Daten aufbereitet, an die Projektanforderung angepasst und nach Fahlern korrigiert werden.

## Slide 8
partners logos
partners logos
Referenzen
Abb.1: M